LR eksperimentinių orlaivių klasifikacija

| nr. | orlaivio klasė(CAA) | ind. | orlaivio klasė (EASA) | Požymiai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Istorinis orlaivis | a) | Istoriniai orlaiviai | suprojektuoti iki 1955 m, gaminti iki 1975 m, arba turintys akivaizdžią istorinę reikšmę |
| 2.2 | Bandomasis orlaivis | b) | Orlaiviai moksliniams tyrimams | Skirti eksperimentiniams ar moksliniams tikslams |
| 2.3 | Mėgėjiškas orlaivis | c) | Orlaiviai pagaminti mėgėjų | kurių ne mažiau kaip 51 % pagamino mėgėjai ar jų asociacijos savam naudojimui ir be jokio komercinio tikslo |
|  |  | h) | Kopijos (istorinių, karinių OL) | tikslios orlaivių, išvardytų a ar d punktuose kopijos, |
| 2.4 | Buvęs karinis orlaivis | d) | Orlaiviai naudoti KOP | orlaiviai, kuriuos naudojo karinės pajėgos |
| 2.5 | Ultralengvasis orlaivis | e) | Lėktuvai, sraigtasparniai ir varikliu varomi parašiutai | Iki 300/315*/330**kg vienviečiam lėktuvui, sraigtasparniui Iki 450/472,5*/495**kg dviviečiam lėktuvui, sraigtasparniui * - su plūdėmis; ** - turinčiam bendrą gelbėjimosi parašiutinę sistemą; Smukos greitis neviršija 35 mazgų |
|  |  | f) | Malūnsparniai | Iki 560 kg |
|  |  | g) | Sklandytuvai | Iki 80 kg tuščio vienviečiam Iki 100 kg tuščio dviviečiam |
|  |  | j) | Kiti orlaiviai | Iki 70 kg tuščio orlaivio masė, įskaitant degalus, |
| 2.6 | Nepilotuojamas orlaivis | i) | Nepilotuojami orlaiviai | Iki 150 kg |
| 2.7 | Apribotasis orlaivis | - | – | - |

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 216/2008

2008 m. vasario 20 d.

dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB

4. 1 dalis netaikoma II priede nurodytiems orlaiviams.

II PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalyje nurodyti orlaiviai

4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys netaikomos orlaiviams, priklausantiems vienai ar kelioms toliau nurodytoms kategorijoms:

a) istoriniai orlaiviai, atitinkantys šiuos kriterijus:

i) nesudėtingi orlaiviai, kurių:

— pirminė konstrukcija buvo suprojektuota iki 1955 m. sausio 1 d., o

— gamyba nutraukta iki 1975 m. sausio 1 d.

arba

ii) orlaiviai, turintys akivaizdžią istorinę reikšmę, susijusią su:

— dalyvavimu svarbiame istoriniame įvykyje, arba

— svarbiu aviacijos raidos etapu, arba

— ypač svarbiu vaidmeniu valstybės narės ginkluotosiose pajėgose;

b) orlaiviai, specialiai suprojektuoti ar pritaikyti moksliniams tyrimams, eksperimentiniams ar moksliniams tikslams, ir yra tikimybė, kad bus pagamintas tik nedidelis šių orlaivių skaičius;

c) orlaiviai, kurių ne mažiau kaip 51 % pagamino mėgėjai ar pelno nesiekiančios mėgėjų asociacijos savam naudojimui ir be jokio komercinio tikslo;

d) orlaiviai, kuriuos naudojo karinės pajėgos, išskyrus atvejus, kai orlaivis priklauso orlaivių tipui, kurio konstrukcijos standartą yra patvirtinusi Agentūra;

e) lėktuvai, sraigtasparniai ir varikliu varomi parašiutai, kuriuose įrengti ne daugiau kaip du krėslai, o maksimali kilimo masė pagal valstybės narės registraciją neviršija:

i) 300 kg – vienviečiam sausumos lėktuvui ar sraigtasparniui; arba

ii) 450 kg – dviviečiam sausumos lėktuvui ar sraigtasparniui; arba

iii) 330 kg – vienviečiam lėktuvui amfibijai ar lėktuvui ir (arba) sraigtasparniui su plūdėmis; arba

iv) 495 kg – dviviečiam lėktuvui amfibijai ar lėktuvui ir (arba) sraigtasparniui su plūdėmis, su sąlyga, kad tuo atveju,

jei jis naudojamas ir kaip lėktuvas ir (arba) sraigtasparnis su plūdėmis, ir kaip sausumos lėktuvas, abiem atvejais

neviršijamos atitinkamos maksimalios kilimo masės ribos;

v) 472,5 kg – dviviečiam sausumos lėktuvui, turinčiam prie sklandmens tvirtinamą bendrą gelbėjimosi parašiutinę

sistemą;

vi) 315 kg – vienviečiam sausumos lėktuvui, turinčiam prie sklandmens tvirtinamą bendrą gelbėjimosi parašiutinę sistemą;

taip pat lėktuvai, kurių smukos greitis arba mažiausias pastovus skridimo greitis tūpimo konfigūracijoje neviršija 35 mazgų kalibruoto oro greičio;

f) vienviečiai ir dviviečiai malūnsparniai, kurių maksimali kilimo masė yra ne didesnė nei 560 kg;

g) sklandytuvai, kurių maksimali tuščio vienviečio sklandytuvo masė yra ne didesnė nei 80 kg, o tuščio dviviečio – ne didesnė nei 100 kg, įskaitant sklandytuvus, pakeliamus įsibėgėjant kojomis;

h) tikslios orlaivių, atitinkančių a ar d punktuose išvardytus kriterijus, kopijos, sukonstruotos taip, kaip ir originalūs orlaiviai;

i) nepilotuojami orlaiviai, kurių darbinė masė yra ne didesnė nei 150 kg;

j) visi kiti orlaiviai, kurių maksimali tuščio orlaivio masė, įskaitant degalus, yra ne didesnė nei 70 kg.

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 4R-25 "Dėl civilinių orlaivių kategorijų patvirtinimo" pakeitimo

2009 m. kovo 4 d. Nr. 4R-50

2. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. Nustatau šias eksperimentinių orlaivių kategorijas:

2.1. Istorinis orlaivis – orlaivis, nurodytas reglamento II priedo (a) punkte;

2.2. Bandomasis orlaivis – orlaivis, nurodytas reglamento II priedo (b) punkte;

2.3. Mėgėjiškas orlaivis – orlaivis, nurodytas reglamento II priedo (c), (h) punktuose;

2.4. Buvęs karinis orlaivis – orlaivis, nurodytas reglamento II priedo (d) punkte;

2.5. Ultralengvasis orlaivis- orlaivis, nurodytas reglamento II priedo (e), (f), (g), (j) punktuose;

2.6. Nepilotuojamas orlaivis – orlaivis, nurodytas reglamento II priedo (i) punkte;

2.7. Apribotasis orlaivis – serijinės gamybos orlaivis, nenurodytas 2.1–2.6 punktuose.“